بإضافة طرف أخر إلى نموذج الثايرستور (عند قاعدة الترانزستور العلوي) سينتج لنا عنصراً جديداً هو SCS ..

والطرف المضاف يوفر قدرات إضافية للتحكم في هذا العنصر .

لاحظ الدارتين التاليتين :

عندما نضغط على المفتاح المكتوب عليه ON فإن ذلك سيضع جهدا على الوصلة بوابة المهبط- المهبط مما يدفع الثايرستور للعمل وإمرار التيار بين المصعد والمهبط عبر المقاومة R2 ومن ناحية أخرى سيمر تيار خلال المحرك مما يجعله يعمل.

وطبعا يمكن إيقاف المحرك بفصل منبع التغذية (تعرف تلك الطريقة بـnatural commutation) . وأيضا يوفر لنا الـ SCS طريقة أخرى لإيقافه عن العمل وهى forced commutation وذلك بتوصيل المصعد بالمهبط وهذا ما يفعله المفتاح OFF .

مواصفات المفتاح SCS: